## Slide 1
Le 06/01/2022 devant le jury composé de :
Nathalie MITTON | Directrice de Recherche, INRIA Lille | Rapporteure
Nicolas MONTAVONT | Professeur, IMT Atlantique | Rapporteur
Isabelle GUERIN LASSOUS | Professeure des Universités, Université Lyon 1 | Examinatrice
Andrzej DUDA | Professeur des Universités, Grenoble INP | Examinateur
Vania CONAN | Directeur du Laboratoire Réseau, Thales SIX | Examinateur
Gentian JAKLLARI | Professeur des Universités, Toulouse INP | Directeur
André-Luc BEYLOT | Professeur des Universités, Toulouse INP | Co-directeur
Soutenance de thèse présentée par :
Kevin JIOKENG
Repousser les limites de l’informatique ubiquitaire par l’utilisation des smartphones

## Slide 2: Contexte
1991
Mark Weiser : vision d’un monde connecté et intelligent
Equipements informatiques intégrés dans l’environnement
De façon transparente
Services partout où nous nous trouvons
Specialized elements of hardware and software, connected by wires, radio waves and infrared, will be so ubiquitous that no one will notice their presence.
“
Notes: (>22M in 2030)

## Slide 3: Contexte
Mark Weiser : vision d’un monde connecté et intelligent
Vers cette vision : ère de l’informatique ubiquitaire
Environnements connectés, réseaux performants, capteurs, etc.
Années 2010
Petits équipements qui accompagnent l’utilisateur partout : téléphones intelligents, tablettes, montres et bracelets connectés, etc.
1991
Notes: (>22M in 2030)

## Slide 4: Contexte
Informatique ubiquitaire : deux approches
Approche “intergiciels” : interfaces de communication entre services, auto-configuration, etc.
Approche “systèmes” : construction de ces services
  Usage de différents capteurs, réseaux sans fils, équipements connectés, etc.

## Slide 5: Contexte
  Le smartphone, standard de fait
    67% de possession au monde
    91,5% d’utilisateurs d’internet
Puissance de calcul
+
Capacités de communication
_____________
Toujours avec nous
  Fonctions similaires à celles d’un ordinateur
M. Spoonauer. « Digital Report 2021: les dernières données de notre état des lieux du digital dans le monde. » (jan. 2021), adresse: https://wearesocial.com/fr/blog/2021/01/digital-report-2021-les-dernieres-donnees-de-notre- etat-des-lieux-du-digital-dans-le-monde

## Slide 6: Contexte
  Fonctions similaires à celles d’un ordinateur
Puissance de calcul
+
Capacités de communication
+
_____________
Toujours avec nous
  Et en plus, de nouveaux services :
Contraintes importantes en termes de conditions d’utilisation, déploiement infrastructurel ou précision limitée
Capteurs
    Santé : suivi des constantes vitales, diagnostic de maladies, etc.
    Localisation et navigation
    Interaction homme-machine : détection des gestes, des activités, etc.
    Sécurité mobile : biométrie

## Slide 7: Contexte
  Condition d’utilisation la plus simple : celle d’un téléphone simplement tenu dans la main
  Objectif : proposer à l’utilisateur de nouveaux services dans cette condition d’utilisation
    Facilité d’utilisation
    Aucune infrastructure dédiée
    Traitements en local (vie privée)

## Slide 8: Scénario étudié
Système de monitoring de la santé (fréquence cardiaque)
    Le corps entier bouge au rythme de l’activité cardiaque
    Les capteurs de mouvement des téléphones sont suffisamment précis
    Construction de HandRate, notre système

## Slide 9: Scénario étudié
2. Système d’authentification biométrique fondée sur l’activité cardiaque
    Le signal cardiaque mesuré dans la main présente des spécificités propres à la personne considérée
    Construction de HoldPass, notre système d’authentification biométrique
    But : pallier les faiblesses des modalités biométriques actuelles

## Slide 10: Scénario étudié
3. Système de localisation en intérieur exploitant les récentes avancées du standard WiFi
    Protocole FTM (Fine Time Measurement) : calcul de distance entre deux équipements
    Etude des performances avec cette norme
    Construction de FUSIC, notre solution pour maintenir une localisation précise

## Slide 11: Méthodologie
Démarche expérimentale
Validation des hypothèses
Conception des solutions
Evaluation finale

## Slide 12: Plan
Introduction : contexte et contributions
HandRate : surveillance de la fréquence cardiaque
HoldPass : authentification biométrique fondée sur l’activité cardiaque
FUSIC : localisation en intérieur avec le standard WiFi-FTM
Conclusion et perspectives

## Slide 13: Plan
Introduction : contexte et contributions
HandRate : surveillance de la fréquence cardiaque avec téléphone dans la main
FUSIC : localisation en intérieur avec le standard WiFi-FTM
Conclusion et perspectives

## Slide 14: HandRate : positionnement
Santé : lutte contre les maladies cardiovasculaires
  MCV : première cause de décès dans le monde
  Prévention : plusieurs équipements médicaux (usage en hôpital puis à la maison)
  Équipements connectés récemment
Approches existantes avec un smartphone
  Ajout de capteurs spécialisés
  Utilisation de capteurs standards
    Caméra pour observer le volume de sang et sa constitution (PPG)
    Centrale inertielle avec téléphone sur poitrine ou nombril
  -- Nécessite une modification du matériel
-- Conditions d’utilisation et participation active de l’utilisateur

## Slide 15: HandRate
Notre solution
  Revenir à la vision de Mark Weiser : traitement transparent
HandRate revisite la Balistocardiographie (BCG)
  Mesure du mouvement du corps lors de l’activité cardiaque
  Mouvement causé par les forces de recul (en particulier pendant la systole)
  Suivi de la fréquence cardiaque sans participation active de l’utilisateur
  Capteur standard : accéléromètre

## Slide 16: HandRate
Deux questions importantes
  Si oui, quel système pour calculer la fréquence cardiaque sur cette base ?
  Est-il possible de mesurer le BCG dans la main avec un téléphone ordinaire du marché ? Main loin du coeur et sujette à des artéfacts de mouvements
---> Etude de faisabilité
---> Construction du système
---> Evaluation des performances

## Slide 17: Etude de faisabilité

## Slide 18: BCG dans la main : est-ce possible ?
La réponse théorique
  Les accéléromètres des smartphones sont capables de mesurer des mouvements très faibles
    Valeur typique de la sensibilité : 2 x 10-3 m.s-2
  Moyenne des pics dans notre jeu de données : 9 x 10-2 m.s-2
    Un ordre de grandeur supérieur au niveau de bruit des accéléromètres (2 x 10-2 m.s-2)

## Slide 19: BCG dans la main : est-ce possible ?
Etude expérimentale
  Collecte de plusieurs signaux : 30s par session de mesure
  Dans la main VS au niveau du nombril (référence)
[1] R. Mohamed and M. Youssef, “Heartsense: Ubiquitous Accurate Multi-Modal Fusion-based Heart Rate Estimation Using Smartphones” ACM IMWUT, 2017
  Analyse dans le domaine fréquentiel
Calcul de la qualité du signal : métrique Qkurt [1] Plus c’est grand, meilleure est la qualité du signal
Signaux de bonne qualité
Signaux de qualité médiocre

## Slide 20: BCG dans la main : opportunités et défis
Le signal BCG peut être mesuré dans la main avec l’accéléromètre d’un téléphone du marché
Mais ce signal peut être de mauvaise qualité, rendant le calcul de la fréquence cardiaque difficile

## Slide 21: HandRate : notre système

## Slide 22: HandRate : notre système
Deux modules principaux
  Traitement du signal
  Identification des battements de coeur

## Slide 23: Prétraitement
Débruitage
Normalisation
Re-échantillonage
Filtrage
Filtrage des signaux trop faibles ou trop forts
--> Dans la plage [-1, 1]
--> Fs = 100Hz
Réduction du bruit
Appliqué sur chacun des 3 axes indépendamment
Objectif : supprimer les caractéristiques spécifiques au matériel et se focaliser sur la forme du signal

## Slide 24: Recomposition du signal
Problème : l’axe qui capture le mieux le signal dépend de la façon dont l’utilisateur tient le téléphone
Deux approches possibles :
  Traiter (chacun des axes) + Combiner (les résultats)
  Combiner (les axes) + Traiter (le signal 1D résultant)
Choix : Analyse en Composantes Principales
  Projection du signal dans un nouveau référentiel indépendant de la façon de tenir le téléphone

## Slide 25: Recomposition du signal
Evaluation
  105 volontaires
  30s par volontaire
  Application de l’ACP et calcul de la variance retenue sur chacune des dimensions
92.1% de variance retenue sur la première composante

## Slide 26: Analyse du signal
Options de traitement (du signal 1D) :
  Purement dans le domaine temporel. Mais pics pas clairs
  Purement dans le domaine fréquentiel
Approche temps-fréquence :
  Spectrogramme (Short Time Fourier Transform)
  Scalogramme (Continuous Wavelet Transform) : événements mieux localisés dans le temps

## Slide 27: Identification des battements de coeur

## Slide 28: Identification des battements
Approche directe : “aplatir” le scalogramme en prenant la valeur maximale à chaque pas de temps
Réseau de neurones :
  Modèle pour prédire l’instant des battements
  Sur la base des données ECG mesurées au même moment
  Résultats mitigés (qualité des données)

## Slide 29: Identification des battements
Objectifs dans la conception du réseau de neurones :
  Identifier avec précision les battements de cœur
  Etre léger pour fonctionner sur des téléphones du marché

## Slide 30: Identification des battements
Réalisation :
  Architecture encodeur-décodeur (seq2seq)
    2 couches pour l’encodeur et le décodeur
  Traitement par fenêtres de 3s (pas de 2s)
  Modèle pas trop gros : ~ 236k paramètres
Exemple de prédiction du réseau de neurones

## Slide 31: Evaluation des performances

## Slide 32: Evaluation : objectifs
Performance réalisée par HandRate
Positionnement par rapport aux autres techniques
  Validité de la BCG dans la main
  Autres méthodes de traitement du signal BCG
Performance en fonction des conditions d’utilisation

## Slide 33: Evaluation : configuration
Les données :
  18 participants, 10+ sessions par personne
  Jeu de données assez varié : couvre la plage de 54 - 106 bat./min
Comparaison avec :
  FFT-based : recherche de la fréquence la plus active dans le spectre de Fourier
  Xcorr-based : corrélation croisée entre le signal et un patron, puis sélection des pics
  CWT-based : sous-échantillonnage du scalogramme et sélection des pics
Deux versions de HandRate :
  Modèle général (HandRate-g)
  Modèle personnalisé (HandRate-p)
  D’autres systèmes (SCG, PPG, capteurs spéciaux)

## Slide 34: Evaluation : résultats
HandRate fournit de meilleurs résultats (médiane de 2.9 bat./mn)
Et HandRate-p encore plus (médiane de 2 bat./min)
Résultats comparables aux techniques qui requièrent des capteurs spéciaux et/ou la participation active de l’utilisateur
Fonction de répartition empirique de l’erreur

## Slide 35: Evaluation : résultats
HandRate(-g) fonctionne bien dans différentes conditions expérimentales
Et en temps réel (~200ms de traitement chaque 2 secondes)
Avant et après activité physique
A différentes fréquences cardiaques
Avec différentes façons de tenir le téléphone

## Slide 36: HandRate : récapitulatif
Système de suivi opportuniste de la fréquence cardiaque avec téléphone dans la main
  Evaluation des performances
    Erreur comparable aux autres techniques
    Fonctionne bien dans différentes conditions expérimentales
  Etude de faisabilité
  Conception d’un système pour effectuer cette tâche

## Slide 37: Plan
Introduction : contexte et contributions
HandRate : surveillance de la fréquence cardiaque avec téléphone dans la main
FUSIC : localisation en intérieur avec le standard WiFi-FTM
Conclusion et perspectives

## Slide 38: Localisation en intérieur, un problème actuel
Localisation dans les bâtiments : nombreux besoins et cas d’application
Plusieurs travaux (deux décennies) : différents outils, technologies, approches, etc.
Problème cependant toujours pas résolu
Plusieurs solutions existent. Mais, coût de déploiement !

## Slide 39: Le protocole FTM (Fine Time Measurement) : la solution de l’IEEE
IEEE 802.11-2016 (amendement 802.11mc)
Déploiement “gratuit” de la localisation
  Implanté directement dans le firmware
  Horloge à haute précision
A un grand potentiel !
Promet une précision de l’ordre de ~1-2m
Déjà supporté par les principaux fabricants d’équipements WiFi
  Plusieurs téléphones du marché
Echange bien défini de paquets (Two Way Ranging)

## Slide 40: FTM : le problème de la ligne de vue obstruée
Company
La précision chute quand l’utilisateur se tient entre l’initiateur et le répondeur : jusqu’à 9m d’erreur !
FTM semble mesurer la distance sur la base du chemin réfléchi (plus long)
Configuration expérimentale :
  Présence d’un mur à 8m
  Entre t=30s et t=60s, l’utilisateur se tient entre les deux équipements
Utilisateur obstacle

## Slide 41: FTM : le problème de la ligne de vue obstruée
Deux questions en suspens
  Comment résoudre le problème ?
  L’origine du problème : la propagation par chemins multiples ou la permittivité relative ?
---> Identification du problème
---> Construction d’une solution
---> Evaluation des performances

## Slide 42: Identification du problème

## Slide 43: Ligne de vue obstruée en présence de multi-chemin
Company
FTM se trompe lorsque la LDV est obstruée
Pas d’obstacle
Avec obstacle
Chemin réfléchi
Le résultat de FTM est entre la longueur du chemin direct et du chemin réfléchi

## Slide 44: Ligne de vue obstruée sans multi-chemin
Company
La puissance (RSSI) décroît avec le nombre de personnes, mais le résultat de FTM n’est presque pas impacté
Le principal problème c’est la propagation par chemins multiples
FTM produit des résultats corrects en présence d’obstacles
L’effet de la permittivité relative est négligeable

## Slide 45: Variation du nombre d’obstacles en présence de multi-chemin
Même environnement semi-contrôlé que d’abord
Nous enregistrons les CSI (Channel State Information) avec un ordinateur placé près du point d’accès
Les CSI sont passés à l’algorithme MUSIC pour obtenir un profil délai-puissance
Presque pas d’erreur Faible erreur Grande erreur
L’erreur dépend des puissances relatives du chemin direct et des chemins réfléchis
Chemin direct plus fort
Pas d’obstacle
1 personne
2 personnes
8 personnes

## Slide 46: L’imprécision de MUSIC
Configuration expérimentale :
  Deux équipements séparés de 5m
  Un réflecteur (mur) à 8m
  Nous envoyons une série de 100 paquets
L’erreur est très variable d’un paquet à l’autre ==> calibration statique pas possible
x12
Mais la différence entre les deux chemins est constante et correcte pour tous les paquets !
L’estimation de distance avec MUSIC est incorrecte (~12 fois la valeur réelle)

## Slide 47: FUSIC, notre solution

## Slide 48: FUSIC, notre solution
Un algorithme qui fusionne FTM et MUSIC, tous deux erronés, pour produire un calcul de distance correct même en présence de multi-chemin
  Ne nécessite aucun changement au standard
  Peut être facilement implanté
Prend en entrée le résultat de FTM et une matrice de CSI et produit une estimation corrigée de la distance
Deux défis primordiaux :
  Détecter quand FTM se trompe
  Corriger son résultat et renvoyer la longueur du chemin direct

## Slide 49: Détecter quand FTM se trompe
Company
Les données montrent que FTM se trompe lorsque le chemin direct n’est pas dominant
Existence de cas non triviaux
Nous introduisons une nouvelle métrique qui quantifie la contribution du chemin direct
Nous déclenchons l’algorithme de correction uniquement lorsque R est en dessous d’un seuil
Sélection de la valeur du seuil : compromis intéressant

## Slide 50: Correction du résultat de FTM
Company
Supposons que nous avons uniquement 2 chemins de propagation, le chemin direct étant fortement obstrué
  FTM produira la longueur du chemin réfléchi
Considérons un cas d’exemple
MUSIC est imprécis, mais nous donne la valeur correcte de ∆ToF
FUSIC calcule donc dfusic = dftm - ∆ToF x c
Notre but est de calculer l’erreur dréfléchi – ddirect

## Slide 51: Correction du résultat de FTM
FUSIC calcule l’erreur en fonction de tous les chemins : le délai excessif moyen
FUSIC renvoie donc
Company
En pratique, il peut y avoir plusieurs chemins de propagation
Le résultat de FTM ne correspond pas forcément à la longueur d’un chemin particulier
Algorithme dans le cas général

## Slide 52: Evaluation des performances

## Slide 53: Evaluation : objectifs
Performance réalisée par FUSIC
  Calcul de distance
  Localisation
Comparaison avec FTM

## Slide 54: Configuration expérimentale
Restaurant universitaire Entrepôt Salon
4 environnements
  1 semi-contrôlé
  3 pièces de bâtiments
Un total de 122 positions testées pour la cible dans les bâtiments

## Slide 55: Retour à la case départ
Company
Même expérience où la position de l’utilisateur varie dans le temps :
  Présence d’un mur à 8m
  Entre t=30s et t=60s, l’utilisateur se tient entre les deux équipements
FUSIC réussit à estimer la distance correctement pendant toute l’expérience
Ce n’est pas le cas de FTM

## Slide 56: Environnement semi-contrôlé : différentes configurations expérimentales
Company
FUSIC surpasse FTM
  Erreur médiane : 0.68m vs 4.38m
  90ème percentile: 2.12m vs 7.8m
FTM
FUSIC

## Slide 57: Localisation dans les bâtiments
Restaurant universitaire Entrepôt Salon
Précision dans l’estimation de la distance ==> Précision dans la localisation
  Erreur médiane : 1.94m vs 3.64m
  90ème percentile : 3.77m vs 5.79m
Grande différence dans l’entrepôt (environnement multi-chemin le plus complexe)

## Slide 58: Plan
Introduction : contexte et contributions
HandRate : surveillance de la fréquence cardiaque avec téléphone dans la main
FUSIC : localisation en intérieur avec le standard WiFi-FTM
Conclusion et perspectives

## Slide 59: Conclusions
Utilisation du smartphone pour offrir de nouveaux services
Condition d’utilisation la plus simple : téléphone simplement tenu dans la main
Défis interdisciplinaires : Réseaux, Traitement de signal, Apprentissage automatique
Dans cette thèse

## Slide 60: Conclusions
HandRate : Surveillance de la fréquence cardiaque
HoldPass : Authentification biométrique fondée sur l’activité cardiaque
FUSIC : Localisation en intérieur avec FTM (WiFi)
Pour chacun des systèmes :
  Etude préliminaire
  Construction du système
  Implantation et évaluation des performances
Objectifs atteints :
  Résultats similaires ou meilleurs que ceux de systèmes comparables

## Slide 61: Perspectives
  FTM/FUSIC : évaluation large échelle
    Déploiement plus grand et longues périodes de temps : bâtiments, aéroports, centres commerciaux
  HandRate : vers une solution plus complète et plus opportuniste
    D’autres constantes vitales : fréquence respiratoire, pression artérielle, etc.
    Effet de la dynamique des utilisateurs sur la précision, effet sur la bande passante
    Utiliser d’autres capteurs : le micro par exemple
    Pendant le sommeil et qualité du sommeil

## Slide 62: A long terme : les réseaux sans fil multi-fonctions
Capteurs + Réseaux sans fil
Services connexes
Wireless sensing : les réseaux comme des capteurs
Applications : suivi de la santé, localisation, authentification biométrique, reconnaissance des gestes, des activités, etc.

## Slide 63: A long terme : les réseaux sans fil multi-fonctions
  Le wireless sensing au service de réseaux plus intelligents et plus performants : quelques exemples
    Connaissance de la position ==>
      Algorithmes de formation de faisceaux
      Allocation des ressources fondée sur la position
    Détection des activités et émotions ==>
      Allocation des ressources, QoS, expérience utilisateur
    Authentification biométrique ==>
      Activation/désactivation de certains services réseau
      Autoriser/proscrire l’association aux points d’accès

## Slide 64: A long terme : les réseaux sans fil multi-fonctions
Réseaux sans fil
Axe 1 : Réaliser les services connexes avec fiabilité
  Détection des activités, émotions, localisation, authentification, etc.
Services connexes
Axe 2 : Repenser/améliorer les services réseaux en conséquence
  Exemple : allocation des ressources en fonction des activités/priorités
  Nouveaux services : aussi loin que peut aller notre imagination !

## Slide 65
Merci pour votre attention.
Questions….

## Slide 66: Publications
[PerCom 2021] HandRate: Heart Rate Monitoring While Simply Holding a Smartphone Kevin Jiokeng, Gentian Jakllari, and André-Luc Beylot
[INFOCOM 2020] When FTM Discovered MUSIC: Accurate WiFi-based Ranging in the Presence of Multipath Kevin Jiokeng, Gentian Jakllari, Alain Tchana, and André-Luc Beylot
[CoRes 2020] FUSIC, du Ranging WiFi de haute précision en présence de multi-trajet Kevin Jiokeng, Gentian Jakllari, Alain Tchana, and André-Luc Beylot
[IMWUT 2022 – Major revisions] I Want to Know Your Hand: Authentication on Commodity Mobile Phones Based on Your Hand's Vibrations Kevin Jiokeng, Gentian Jakllari, and André-Luc Beylot